## Slide 1: 卷积演示系统
杨跃浙 WA2214014
杨昀川 WA2214022

## Slide 2: 设计思路

## Slide 3: Matlab 实现
线性卷积 在 MATLAB 4 中，可以使用 conv 函数来实现线性卷积。
y = conv(x, h)
圆周卷积 在 MATLAB 中，可以使用 cconv 函数来实现圆周卷积，代码如下：
y = cconv(x, h, N)
或通过快速傅里叶变换（FFT）来实现高效计算：
y = ifft(fft(x, N) .* fft(h, N))

## Slide 4
1.使用 MATLAB 中的 conv 函数直接计算两个信号的线性卷积。 开发函数验证卷积的性质，如交换律和结合律。
2. 圆周卷积的实现：实现时域的圆周卷积计算，使用 MATLAB 的 cconv 函数。实现频域的圆周卷积计算，通过 FFT 和 IFFT 来演示卷积的频域等价性。
3. GUI 设计： •设计一个简洁的用户界面，包括输入框、计算按钮和图形显示区域。界面应允许用户选择卷积类型（线性或圆周），并输入自定义的信号参数。
4. 结果分析：在 GUI 中展示卷积结果的图形，包括原始信号和卷积后的信号。提供选项比较线性卷积和圆周卷积的结果，以及在不同参数下的表现。

## Slide 5: 线性卷积
线性卷积 设两个序列 x(n) 和 h(n)，其线性卷积定义为：
线性卷积计算过程可以分为以下几步：
1. 翻褶: 将 h(m) 进行时间翻转，得到 h(−m)。
2. 移位: 将翻转后的 h(−m) 进行平移，得到 h(n − m)。
3. 相乘: 对每个 m，计算 x(m) · h(n − m)。
4. 相加: 对所有的 m 求和，得到卷积结果 y(n)。

## Slide 10: 输入值

## Slide 18: 圆周卷积
圆周卷积的时域过程 设 x(n) 和 h(n) 为 N 点有限长序列，其圆周卷积定义为：
圆周卷积计算过程包括以下步骤：
1. 补零: 将序列 x1(n) 和 x2(n) 补零至 N 点长度。
2. 周期延拓: x2(m) 进行周期延拓，得到 x2((m))N。
3. 圆周翻褶: 将 x2((m))N 进行翻转，得到 x2((−m))N。
4. 圆周移位: 将 x2((−m))N 按照 n 进行圆周平移，得到 x2((n − m))N RN (m)。
5. 相乘相加: 计算 x1(m)x2((n − m))N RN (m) 并对所有 m 求和。

## Slide 20: 圆周卷积的频域过程
圆周卷积在频域中也有相应的计算方法。
通过离散傅里叶变换（DFT）将时域卷积转换为频域 乘积：
DF T[x1(n)] = X1(k), DF T[x2(n)] = X2(k)
卷积的频域乘积为： Y (k) = X1(k) · X2(k)
通过逆傅里叶变换得到时域卷积结果：

## Slide 21: 圆周卷积与线性卷积关系
当圆周卷积长度 L > = N + M − 1 时 ，没有混叠，圆周卷积的前 N + M − 1个值为有效值，且与线性卷积相同，其余为0
当圆周卷积长度 L < N + M − 1 时 ，产生混叠，圆周卷积的前 ( N + M − 1 ) − L 个值有混叠

## Slide 42: Thanks