## Slide 1: 基于MATLAB的语音信号去噪
杨跃浙 WA2214014
杨昀川 WA2214022

## Slide 2
实验原理
IIR 滤波器设计原理
FIR 滤波器设计原理
谱减法滤波
卡尔曼滤波
目 录
实验记录
IIR 滤波器
自带的IIR 滤波器
FIR 滤波器
自带的FIR 滤波器
谱减法滤波
卡尔曼滤波

## Slide 3: 技术指标
在设计 IIR 滤波器之前，需要明确滤波器的设计目标和性能要求。以下是常见的设计技术指标：
通带截止频率 fp ，阻带截止频率 fs ：滤波器允许信号通过或被衰减的频率界限。
通带波动（Passband Ripple, δp）：通带范围内信号允许的最大幅度波动
阻带衰减（Stopband Attenuation, δs）：阻带范围内信号的最小衰减量
过渡带宽（Transition Bandwidth, ∆f）：通带和阻带之间的频率范围，越窄意味着更高的 滤波器阶数。
采样频率（Sampling Frequency, Fs）：离散信号的采样频率，影响滤波器设计的归一化频率。 技术指标通常通过以下参数表示：

## Slide 4: 巴特沃斯滤波器计算阶数
滤波器阶数 n 决定了滤波器的陡峭程度，其计算公式为：
其中：
ωp = 2 fp/Fs：归一化通带频率。
ωs = 2 fs/Fs：归一化阻带频率。
⌈·⌉：向上取整，确保阶数为整数。

## Slide 5: 巴特沃斯滤波器设计步骤
1. 确定技术指标
2. 计算归一化频率：
3. 使用公式计算滤波器阶数：
4. 设计滤波器原型。
5. 根据频率要求完成滤波器变换，生成最终的低通滤波器。

## Slide 6: 巴特沃斯滤波器的MATLAB 实现

## Slide 7: 技术指标
采样频率 (fs)：信号的采样频率，决定信号频谱的范围（−fs/2 到 fs/2）。
通带截止频率 (fp)：滤波器在通带内信号无损通过，截止频率 fp 定义通带的上限。
阻带截止频率 (fs)：滤波器对高于 fs 的频率信号进行完全衰减。
通带波动 (δp)：滤波器在通带内允许的幅度波动（以 dB 表示）。
阻带衰减 (δs)：滤波器在阻带内要求的最小衰减（以 dB 表示）。
过渡带宽 (∆f)：通带和阻带之间的过渡宽度，定义为 ∆f = fs − fp。

## Slide 8: 窗函数法设计 FIR 低通滤波器

## Slide 9: 滤波器阶数计算
滤波器的阶数 N 与窗函数的特性及过渡带宽直接相关。为避免单位冲突，应首先对过渡带宽 ∆f 进行归一化。归一化的过渡带宽定义为：
其中：fsampling 是采样频率； ∆f 是通带和阻带之间的过渡带宽。 滤波器阶数的公式应修正为：
其中 k 是窗函数的过渡带特性常数。

## Slide 10: FIR 低通滤波器设计步骤
1. 确定技术指标，包括采样频率、通带截止频率、阻带截止频率、过渡带宽、通带波动和阻带衰 减。
2. 对过渡带宽 ∆f 进行归一化
3. 选择窗函数，根据阻带衰减和过渡带宽平衡性能与复杂度。例如： 高阻带衰减要求时，选择布莱克曼窗。 适中性能要求时，选择汉宁窗或海明窗。 简单设计场景可选择矩形窗。
4. 根据窗函数的特性计算滤波器阶数 N。
5. 生成理想的低通滤波器冲激响应：
6. 使用窗函数 w[n] 对冲激响应 hd[n] 进行加权修正：
7. 验证滤波器性能，绘制频率响应并检查是否满足设计要求。

## Slide 11: FIR 滤波器的MATLAB 代码实现

## Slide 12: 谱减法的基本原理
谱减法是一种经典的语音信号降噪方法，尤其适用于宽带噪声（如高斯白噪声）的抑制。其基 本假设是，语音信号和噪声在频域上是相互独立的。带噪信号可以建模为语音信号与噪声的叠加：
其中：
y(t)：观测到的带噪信号；
x(t)：目标语音信号；
d(t)：噪声。

## Slide 13
通过傅里叶变换，将信号转换到频域：
Y(f) = X(f) + D(f)
其中：
Y(f)：带噪信号的频谱；
X(f)：目标信号的频谱；
D(f)：噪声的频谱。
谱减法的核心思想是，通过减去估计的噪声频谱 |D(f)|，恢复语音信号的频谱幅值：
|X(f)| = |Y (f)| − |D(f)|
对于功率谱形式，有：
最终，通过对估计的 X(f) 进行反傅里叶变换，恢复时域的去噪信号。

## Slide 14: 谱减法的基本算法
(1) 带噪信号的短时傅里叶变换 (STFT)
将带噪信号划分为多个短时帧，利用短时傅里叶变换（STFT）将每一帧转换到频域：
其中 t 表示时间帧的索引。
(2) 噪声估计 在语音信号的静音段或非语音段中，估计噪声频谱 |D(f)|。假设此时语音信号为零，则 |Y(f)| 可直接作为噪声频谱的估计。

## Slide 15
(3) 幅度谱减法 对每一帧 t，执行以下减法：
其中， α：噪声权重因子，通常取值 1 ∼ 2，用于调整降噪程度。
当结果为负值时，进行截断处理：
(4) 相位恢复
利用带噪信号的相位信息恢复目标信号频谱：
(5) 反短时傅里叶变换 (ISTFT)
对每帧的 X(f,t) 执行逆变换，叠加得到时域的去噪信号。

## Slide 16: 谱减法的MATLAB 实现

## Slide 17: 卡尔曼滤波基本原理
卡尔曼滤波器的核心思想是利用递归方法，在每一时刻结合系统的先验信息和测量信息，通过 加权平均计算系统的最优状态估计。
系统的状态可以描述为以下形式的离散线性状态空间模型：
其中：
xk：系统在时刻 k 的状态向量；
Fk：状态转移矩阵，描述系统从时刻 k − 1 到 k 的状态变化；
Bk：控制输入矩阵，作用于控制量 uk；
wk：过程噪声，假设服从零均值高斯分布 wk ∼ N (0, Qk)，其中 Qk 是过程噪声的协方差矩阵；
zk：时刻 k 的观测值；
Hk：观测矩阵，将状态向量映射到测量空间；
vk：测量噪声，假设服从零均值高斯分布 vk ∼ N (0, Rk)，其中 Rk 是测量噪声的协方差矩阵。

## Slide 18: 卡尔曼滤波器的递归过程
(1) 预测阶段
根据状态转移方程和控制输入，预测系统在时刻 k 的状态 xk 和误差协方差 Pk：
其中：
：时刻 k 的状态预测值；
：状态预测的协方差矩阵。

## Slide 19
(2) 更新阶段
根据观测值 zk，结合预测值，更新状态估计和协方差：

## Slide 20: 卡尔曼滤波器的MATLAB 实现

## Slide 21: FIR 滤波器

## Slide 22: 自带的 FIR 滤波器

## Slide 23: IIR 滤波器

## Slide 24: 自带的 IIR 滤波器

## Slide 25: 谱减法 滤波器

## Slide 26: 卡尔曼 滤波器

## Slide 27: Thanks